0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

##### 3000J

1. Инструкция по сборке	 2 – 6

  - Техника безопасности

  - Обращение с оборудованием

  - Инструкции по сборке

  - Заказ запасных частей

  - Комплект поставки

  - Перечень деталей крепежа

2 Общие сведения 	6 -7

2.1 Упаковка

2.2 Утилизация

2.3 Объяснение символов

3. Сборка 	7 -12

3.1 Снятие упаковки

3.2 Как извлечь беговую дорожку из коробки

3.3 Последовательность сборки

4. Размещение беговой дорожки 	13

4.1 Расположение беговой дорожки

4.2 Электропитание

4.3 Складывание беговой дорожки

4.4 Раскладывание беговой дорожки

4.5 Перемещение беговой дорожки

4.6 Хранение беговой дорожки

5. Подготовка к началу работы	14

5.1 Электропитание

5.2 Аварийный выключатель

5.3 Как вставать на тренажер и сходить с него

6. Управление компьютером	13 - 14

6.1 Дисплей и функции компьютера

6.2 Компьютерные программы

7. Руководство по проведению тренировок 	14 - 16

7.1 Частота тренировок

7.2 Интенсивность тренировок

7.3 Частота пульса

7.4 Контроль тренировок

7.5 Продолжительность тренировок

7.6 Разминка и заключительная часть

7.7 Дополнительные возможности

8. Техническое обслуживание 	16 - 18

8.1 Чистка

8.2 Центровка беговой ленты

8.3 Регулирование натяжения беговой ленты

8.4 Смазка беговой ленты

9. Устранение неисправностей	 19-20

10. Сборочный чертеж	20

11. Список комплектующих	 23-24

  - Техника безопасности

- Перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы убедиться, что Вы достаточно здоровы для использования этого оборудования. При составлении программы тренировок учитывайте советы врача. Неправильные или неумеренные тренировки могут причинить вред здоровью.

- Беговую дорожку необходимо использовать только по непосредственному назначению, а именно для занятий физической культурой взрослыми людьми.

- Любое иное использование этого оборудования запрещено и может быть опасным. Производитель не несет ответственности за повреждения или вред, вызванный неправильной эксплуатацией оборудования.

- Данная беговая дорожка разработана в соответствии с новейшими стандартами безопасности. Мы постарались избежать всех потенциально травмоопасных деталей, либо сделали их максимально безопасными.

- Неправильный ремонт или внесение модификаций в конструкцию тренажера (например, снятие или замена оригинальных деталей) могут угрожать безопасности пользователя.

- Неисправные детали могут стать угрозой безопасности или сократить срок службы оборудования. По этой причине изношенные или поврежденные детали следует немедленно заменить, и пока это не будет сделано, не использовать оборудование. Используйте только оригинальные запасные части.

- Если оборудование регулярно используется, внимательно проверяйте все комплектующие детали каждые 1-2 месяца. Обращайте особое внимание на степень затяжки болтов и гаек. Особенно это относится ко всем закрепленным деталям.

- Чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности в соответствии с максимально высокими стандартами, специалисты поставщиков должны регулярно (раз в год) проводить техобслуживание и текущий ремонт оборудования.

- Проведите инструктаж всех лиц, использующих оборудование (особенно детей) по возможным источникам опасности во время тренировок.

- Любое вмешательство в работу данного механизма, не описанное в настоящей инструкции, может стать причиной неисправностей или создать угрозу безопасности человека, использующего данный механизм. Капитальный ремонт может осуществляться только специалистами поставщика или квалифицированным персоналом, прошедшим обучение у производителя.

- Используйте только шнур электропитания, входящий в комплект поставки.

- Ваша беговая дорожка является электрическим прибором. Поэтому во время ее эксплуатации необходимо обеспечить заземление. Убедитесь, что шнур питания подключен к соответствующей сетевой розетке. Это снижает риск поражения электрическим током в случае неисправности или поломки.

- Неисправность может вызвать поражение электрическим током в случае неправильного соединения заземления.

заземления. Если Вы не уверены, что сетевая розетка исправна, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Никогда не оставляйте работающую беговую дорожку без присмотра. Если Вы выходите из комнаты, отсоедините шнур от розетки.

- Никогда не используйте беговую дорожку, если она стоит на влажной поверхности, если неисправен шнур электропитания или

если нельзя гарантировать 100% работу дорожки.

- Следите, чтобы шнур электропитания или беговая дорожка находились на достаточном расстоянии от источников тепла.

- Если у Вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с поставщиком.

1.2 Обращение с оборудованием

- Перед тем, как использовать оборудование для тренировок, убедитесь, что устройство правильно собрано.

- Перед началом первого занятия, детально ознакомьтесь со всеми функциями и настройками прибора.

- Не рекомендуется использовать или хранить прибор во влажном помещении, так как это может вызвать возникновение коррозии.

- Данное устройство предназначено для использования только взрослыми людьми. Не разрешайте детям играть с беговой дорожкой! Играющие дети ведут себя непредсказуемо. Могут случиться опасные ситуации, за которые производитель не несет ответственности. Если, несмотря на это предупреждение, детям все же разрешено использовать оборудование, необходимо научить детей правильно пользоваться тренажером только под наблюдением взрослых.

- Беговая дорожка соответствует стандартам DIN EN 957-1/6, класс HB. Это значит, что тренажер не предназначен для лечебных целей.

- Максимальный вес пользователя составляет 110 кг. Одновременная тренировка двух и более лиц на беговой дорожке запрещена.

- Небольшой шум при работе беговой ленты или двигателя вызван конструктивными особенностями и не оказывает отрицательного влияния на работу тренажера.

- Не используйте агрессивные вещества или абразивы для чистки оборудования. Убедитесь, что эти вещества не загрязняют окружающую среду.

- Не допускайте попадания жидкостей или пота на тренажер и на электронные приборы!

- Перед началом эксплуатации всегда проверяйте правильность установки всех болтовых и штепсельных соединений, а также всех соответствующих устройств обеспечения безопасности.

- При занятиях на дорожке всегда надевайте спортивную обувь и одежду.

- На случай аварийных ситуаций беговая дорожка оснащена аварийным выключателем. Следите за тем, чтобы аварийный выключатель всегда был прикреплен к одежде во время тренировок. Если аварийный выключатель не используется, в аварийных ситуациях это может привести к травмам.

- Все электроприборы при работе излучают электромагнитные волны. Не допускайте нахождения приборов с источниками интенсивного магнитного излучения (например, мобильные телефоны) в непосредственной близости от электронной системы контроля и открытой кабины тренажера, так как в противном случае возможны искажения показаний на дисплее (например, измерений пульса).

- Чтобы избежать травм в случае аварийных ситуаций, всегда проверяйте, чтобы за беговой дорожкой оставалось достаточно места (минимум 1000 мм Х 2000 мм).

- Убедитесь, что около беговой дорожки нет людей, так как они могут быть травмированы движущимися частями тренажера.

- Необходимо регулярно смазывать беговую дорожку. В противном случае, оборудование может быть повреждено в результате повышенного трения. В таком случае, гарантия считается недействительной.

1.3 Инструкции по сборке

- Проверьте наличие всех комплектующих (см. перечень), и что детали не повреждены. Если обнаружены повреждения деталей, обратитесь к поставщику оборудования.

- Освободите от упаковки все отдельные детали и разместите их рядом на полу. Обязательно положите детали на картон или на мягкую подкладку, чтобы не допустить царапин деталей и пола.

- Убедитесь, что места для сборки вокруг оборудования достаточно (не менее 1 метра).

- Поместите оборудование (для сборки и последующего использования) на твердую и плоскую поверхность.

- Перед сборкой оборудования внимательно изучите чертежи и выполняйте все операции в указанном на чертеже порядке. При необходимости, правильная последовательность действий указана заглавными буквами.

- Сборка оборудования должна осуществляться взрослым человеком с соблюдением мер предосторожности. В случае каких-либо сомнений, позовите на помощь другого человека, по возможности имеющего опыт сборки оборудования.

- Учтите, что при выполнении работ с использованием ручного инструмента всегда существует опасность травм. Поэтому при сборке тренажера необходимо соблюдать максимальную осторожность.

- Проследите, чтобы рабочая зона была свободна от возможных источников опасности, например, не допускайте, чтобы инструменты валялись в беспорядке. Утилизируйте упаковочный материал таким образом, чтобы он не мог стать причиной какой-либо опасности. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, так как существует риск удушения!

- Крепежный материал, необходимый для каждого этапа сборки, указан на вставках в чертеж. Используйте крепежный материал строго по инструкции! Необходимые инструменты входят в комплект поставки оборудования.

- Соедините болтами все детали, сначала затянув болты слабо, и проверьте, что все детали собраны правильно. Затяните контргайки вручную, до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, затем при помощи гаечного ключа полностью затяните контргайки (контровочный механизм). Затем проверьте плотность всех винтовых соединений. Внимание: если контргайки откручены, они уже не выполняют свою функцию надлежащим образом (контровочный механизм нарушен), и подлежат замене.

- По техническим причинам мы сохраняем за собой право осуществлять предварительную сборку.

(например, установка пробок в стойке)

- Сохраняйте оригинальную упаковку данного изделия, чтобы впоследствии в случае необходимости упаковку можно было использовать для транспортировки.

1.4 Заказ запасных частей

- Заказывая запасные части, всегда указывайте полный номер изделия, номер запчасти и необходимое количество запчастей.

Важно: Цены на запчасти не включают стоимость крепежа, необходимый крепеж (болты, гайки, шайбы и т.д.) следует явно указывать в заказе, добавляя слова «с крепежом».

1.5 Комплект поставки

1.6 Перечень деталей крепежа

Данный тренажер предназначен только для домашнего использования. Оборудование соответствует требованиям стандартов DIN EN 957 – 1/6 Класс HB. Маркировка CE обозначает соответствие Директиве ЕС 89/336/EEC и 73/23/ EEC. Данное оборудование не исключает ущерб здоровью, если оборудование используется без соблюдения правил (например, неумеренные тренировки, неправильные настройки, и т.д.).

Перед началом тренировки, необходимо пройти полное медицинское обследование, чтобы исключить риск для здоровья.

Сделайте тренировки на новой беговой дорожке неотъемлемой частью здорового образа жизни, который включает также здоровое питание и физические упражнения. Здоровый образ жизни вместе с тренировками на беговой дорожке будет означать следующие результаты:

- Развитые мышцы и подтянутые бедра.

- Улучшение подвижности суставов

- Большой расход калорий означает снижение веса.

- Улучшение формы тела.

- Укрепление сердца и легких.

- Снижение уровня стресса и замедление процессов старения

- Увеличение жизненной энергии и выносливости.

- Повышенные возможности организма.

- Укрепление иммунитета/

2.1 Упаковка

Упаковка состоит из экологически чистых и пригодных для повторного использования материалов.

- Внешняя упаковка выполнена из картона.

- Внутренние защитные прослойки из картона.

- Штампованные детали изготовлены из полистирола, не содержащего хлорофторуглеродов.

- Защитное покрытие и пакеты изготовлены из полиэтилена.

- Обвязочные ленты изготовлены из полипропилена.

2.2 Утилизация

Сохраняйте упаковку на случай ремонта/гарантийного обслуживания.

По окончании срока службы прибора его нельзя утилизировать как обычный бытовой мусор. Прибор необходимо отправлять в специальное место для утилизации электрического и электронного оборудования. Все детали подлежат вторичной переработке в соответствии с их маркировкой. Обратитесь в местные органы, занимающиеся утилизацией оборудования.

2.3 Значение символов

Важная информация, необходимая для предотвращения серьезных травм и повреждения оборудования.

Перед началом сборки убедитесь, что температура поверхности беговой дорожки соответствует комнатной.

Сборка состоит из следующих этапов.

3.1 Снимите картонную упаковку со всех деталей

3.2 Извлеките беговую дорожку из коробки.

Беговая дорожка очень тяжелая, поэтому не поднимайте ее из коробки в одиночку. Чтобы не повредить спину, наклоняйтесь так, как показано на рисунке. Поднимайте дорожку из коробки, используя мускульную силу ног, а не спины.  Со стороны крышки двигателя (в данном случае справа) – захватывайте корпус по центру, а не с края (см. следующий рисунок). Если Вы возьметесь за корпус сбоку, то, опуская дорожку на пол, Вы можете придавить пальцы корпусом дорожки.

3.3 Последовательность сборки

Шаг 1:

Шаг 2： Во избежание повреждения компьютера во время сборки, соблюдайте меры предосторожности

Шаг 3:

Шаг 4： Во избежание повреждения компьютера во время сборки, соблюдайте меры предосторожности

Шаг 5： Во избежание повреждения компьютера во время сборки, соблюдайте меры предосторожности

Шаг 6:

Шаг 7: На данном этапе сборки следует остерегаться возможного падения панели беговой дорожки. Не пытайтесь собирать тренажер самостоятельно. Позовите еще одного человека, который сможет поддержать панель в случае ее падения.

Шаг 8:

Шаг 9:

Шаг 10:

Шаг 11:

Чтобы тренировки доставляли Вам удовольствие, мы советуем поместить беговую дорожку в удобное и привлекательное место.

- Нельзя использовать беговую дорожку на улице.

- Не размещайте беговую дорожку рядом с открытой водной поверхностью или в помещениях с высокой влажностью.

- Разместите шнур электропитания вдали от мест прохода людей. Если в помещении, где расположена дорожка, имеется ковер, убедитесь, что между ковром и приводным механизмом существует достаточное расстояние. В противном случае рекомендуется использовать специальную подкладку.

- Располагайте беговую дорожку на расстоянии не менее 1 м от стен. Во избежание травм в случае непредвиденной ситуации оставляйте позади тренажера не менее 2 м свободного пространства.

После длительного использования под тренажером возможно возникновение потертости. Это нормальное истирание поверхности, не означающее дефекта оборудования. Такую потертость можно удалить при помощи обычного пылесоса. Чтобы на ковер не попадала грязь, используйте специальную подкладку.

4.1 Расположение беговой дорожки

- Поверхность пола, на котором Вы размещаете тренажер, должна быть ровной и плоской.

- Если положение тренажера не является безопасным, разместите его в другом месте.

4.2 Электропитание

- Запрещается подключать другое электрооборудование к розетке, к которой подключен тренажер.

4.3 Складывание беговой дорожки

- Благодаря пневматическому цилиндру, дорожку можно легко сложить и разложить.

- Перед тем, как складывать дорожку, убедитесь, что она находится в горизонтальном положении (т.е. угол наклона 0%). Складывать дорожку можно только в этом положении.

- Осторожно поднимите панель беговой дорожки вверх до щелчка.

4.4 Раскладывание беговой дорожки

- Чтобы разложить дорожку, одной рукой поднимите ее, а другой вытяните стопорную рукоятку.

- Затем медленно опустите дорожку.

- Учтите, что чем ниже опускается дорожка, тем меньше вам помогает пневматический цилиндр, поэтому потребуется приложить большее усилие.

- Ввиду особых характеристик пневматического цилиндра, после раскладывания беговой дорожки, не нажимайте на него с силой. Удерживая одну из рукояток, дайте ему просто опуститься вниз, в противном случае, беговая дорожка будет наклонена.

4,5 Перемещение беговой дорожки

Чтобы переместить беговую дорожку в другое место, выполните следующие действия:

- Удостоверьтесь в отсутствии наклона беговой дорожки (0% наклона).

- Переведите переключатель питания тренажера в положение выключения.

- Отсоедините шнур электропитания от розетки.

- Сложите дорожку, как описано в п. 4.3. Убедитесь, что тренажер надежно зафиксирован при помощи стопорной рукоятки.

- Осторожно наклонитесь над дорожкой, и переместите ее при помощи опорного ролика в нужное место.

4.6 Хранение беговой дорожки

В качестве мер безопасности (и особенно если у Вас есть дети), обращайте внимание на следующее:

- Переведите переключатель питания тренажера в положение выключения.

- Отсоедините шнур электропитания от розетки.

Снимите аварийный выключатель и храните его в безопасном месте, не доступном для детей.

5.1 Электропитание

- Включите шнур электропитания в соответствующую розетку питания.

  - Напряжение	:	220В ( 10% (50 или 60 Гц)

  - Макс. потребляемая мощность 	1,1 кВт

- Переведите переключатель питания в положение «1». Мерцание светового индикатора указывает на включение питания беговой дорожки.

5.2 Аварийный выключатель

- Перед началом тренировки в первую очередь присоедините аварийный выключатель к спортивной одежде.

- Только аварийный выключатель обеспечивает немедленное отключение тренажера в аварийной ситуации.

- Для безопасной остановки тренажера используйте кнопку «STOP» (СТОП).

Запуск тренажера невозможен до тех пор, пока аварийный выключатель не находится в нужном положении. В соответствии с правилами техники безопасности строго запрещается тренироваться на беговой дорожке, не прикрепив к одежде аварийный выключатель, так как в экстренном случае (например, падение) тренажер не будет остановлен.

5.3 Как заходить и сходить с тренажера

- Вставая на беговую дорожку или сходя с нее, всегда держитесь за поручни.

- Запрещается стоять на беговой ленте во время настройки компьютера. Мы советуем Вам вставать на боковые части, справа и слева от беговой ленты.

- После нажатия «START» (ПУСК) встаньте обеими ногами на дорожку и внимательно следите за началом движения беговой ленты.

- Во время занятий всегда смотрите в сторону компьютера.

- Если Вы хотите закончить тренировку, нажмите кнопку «СТОП» и дождитесь полной остановки ленты. Только после этого сходите с дорожки.

Далее Вы найдете описание компьютерных программ. Пожалуйста, не забывайте использовать аварийный выключатель для вашей безопасности. Строго запрещается заниматься на тренажере, не прикрепив аварийный выключатель к одежде.

1. Основные технические характеристики:

Диапазон рабочих скоростей:	0,8 ~ 12 км/ч

Настройка угла наклона:	0 ~ 15

Диапазон расстояний:	0,00 ~ 99,9 км

Энергетические затраты (калории): 	0,00 ~ 99,9 ккал

Временной интервал:	0:00 ~ 99:59

Начало работы оборудования – через 3 секунды

Сигнал в случае неправильной работы

Частота пульса, отображаемая на дисплее

Функция безопасности：

Беговая дорожка автоматически останавливается, если через 5 сек не появляется значение скорости

Блокировочное устройство, остановка в случае аварийной ситуации.

Маховик электродвигателя автоматически останавливается

Двойной плавкий предохранитель

11 функциональный клавиш（7 клавиш компьютера, 4 - на рукоятке）

Настройка режима:	1 ручной режим, 9 автоматических режимов

В ручном режиме расстояние, калории и время могут устанавливаться с прямым или обратным отсчетом. В автоматическом режиме используется обратный отсчет.

Окна дисплея:	6 светодиодных цифровых дисплеев，1个светодиодный точечный дисплей

На дисплее отображается скорость, расстояние, энергетические затраты, время, наклон, установки расстояния, энергозатрат, времени. Если установленное значение больше 0, используется обратный отсчет.

2. Дисплей

2-01.	После включения тренажера, или когда аварийный выключатель на месте, через 2 сек раздастся звуковой сигнал, через 2 сек загорится светодиодный дисплей. Показания экранных окон будут следующими

Скорость	8.8.8.

Время	88:88

Расстояние	8.8.8.

Калории	8.8.8.

Пульс	8.8.8.

Наклон	8.8.8.

2-02.	Через 2 сек., тренажер переходит в режим ожидания:

Если аварийный выключатель на месте, показания экранных окон будут следующими:

Скорость	0.0

Время	0:00

Расстояние	0.0

Калории	0.0

Пульс	p

Наклон	0

Точечный дисплей 	M

b. Если аварийный выключатель не установлен, на экране дисплея мерцает надпись OFF (ВЫКЛ.), изображения в других окнах отсутствуют.

2-03.	Отображение на дисплее частоты пульса

В положении, когда аварийный выключатель на месте, возьмитесь за левый и правый поручни и держите их не менее 5 секунд, в окне «Пульс» (Pulse) появится значение частоты пульса (ударов/мин).

3. Функции клавиш

3-01. Аварийный выключатель:

Если аварийный выключатель извлечен во время работы тренажера, беговая дорожка немедленно автоматически остановится.

При условии, что аварийный выключатель на месте, всякий раз при нажатии кнопки раздастся звуковой сигнал, и возможны следующие операции

3-02、START / STOP (СТАРТ /СТОП)

Если двигатель не работает, нажатие этой клавиши приведет к запуску беговой дорожки в течение 3 секунд. Если в течение трех секунд нажать другую клавишу, обратный отсчет времени прекратится, и запуск беговой дорожки не состоится. Таким образом, у пользователя есть простая возможность отмены запуска.

Если двигатель включен, то при нажатий этой клавиши он остановится.

3-03.	SELECT (ВЫБОР)

Эта клавиша может использоваться только в ручном режиме («M» на растровом дисплее), при незапущенном двигателе. Клавиша используется для выбора расстояния, энергетических затрат (калории) и времени в соответствующих окнах при помощи клавиши «вверх» или «вниз». Если значение одного из трех окон не равно нулю, значения остальных двух окон автоматически установятся на «0».

После запуска двигателя, если значение одного из этих трех окон не установлено на «0», начинается обратный отсчет и двигатель останавливается, когда отсчет доходит до «0».

После запуска двигателя, если все три окна показывают «0», начинается прямой отсчет, и двигатель автоматически не останавливается.

  - MODE/RESET(РЕЖИМ/СБРОС)

Эта клавиша может использоваться при запущенном двигателе. Она имеет две функции.

- MODE (РЕЖИМ)

Если эта клавиша не используется для выбора окон расстояния, калорий и времени, то эта клавиша служит для выбора режима: M，P1～P9.

- RESET (СБРОС)

Если клавиша используется для выбора окон расстояния, калорий или времени, то это клавиша служит для сброса, т.е. для обнуления значения в нужном окне.

  - SPEED+ (УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ)

Увеличивает значение скорости, или увеличивает значение в нужном окне.

  - SPEED－(УМЕНЬШЕНИЕ СКОРОСТИ)

Уменьшает задаваемое значение скорости, или уменьшает значение в выбранном окне.

  - INCLINE+ (УВЕЛИЧЕНИЕ НАКЛОНА) )

Увеличивает устанавливаемый угол наклона

  - INCLINE­ (УМЕНЬШЕНИЕ НАКЛОНА)

Уменьшает устанавливаемый угол наклона.

  - SPEED+ на поручне

Увеличивает задаваемое значение скорости, либо немедленно увеличивает значение в выбранном окне

  - SPEED – на поручне

Уменьшает задаваемое значение скорости, либо немедленно уменьшает значение в выбранном окне

  - INCLINE+ на поручне

Увеличивает задаваемый угол наклона

  - INCLINE­ на поручне

Уменьшает задаваемый угол наклона

4.	Auto mode (Автоматический режим)

«Auto mode» включает ручной режим и 9 автоматических режимов：M、P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P9. M обозначает ручной режим; P1~P9 обозначают автоматические режимы.

Каждый автоматический режим длится 16 минут. В автоматическом режиме, после запуска двигателя, в окне «Time» (время) появится «16 секунд», и начинается обратный отсчет. Скорость будет настраиваться автоматически каждую секунду, в соответствии со стандартным значением скорости (устанавливаемым по умолчанию), и точечный индикатор отобразит соответствующий диапазон скоростей, скорость может также регулироваться пользователем.

В автоматическом режиме по умолчанию устанавливаются следующие 9 значений

  - P1：

2.0  4.0  6.0  8.0  10.0  8.0  6.0  4.0  2.0  4.0  6.0  8.0  10.0  8.0  6.0  4.0  
стоп

  - P2：

2.0  4.0  6.0  6.0  6.0  6.0  8.0  8.0  
8.0  6.0  6.0  6.0  6.0  4.0  4.0  2.0 
стоп

  - P3：

2.0  4.0  6.0  4.0  6.0  8.0  10.0  8.0  6.0  8.0  10.0  8.0  6.0  4.0  6.0  4.0 
stop

  - P4：

2.0  2.0  2.0  6.0  6.0  6.0  10.0  10.0  10.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 
stop

  - P5：

2.0  2.0  4.0  4.0  10.0  10.0  4.0  4.0  10.0  10.0  4.0  4.0  10.0  10.0  2.0  2.0 stop

  - P6：

2.0  6.0  4.0  8.0  4.0  8.0  6.0  10.0  6.0  10.0  8.0  10.0  8.0  10.0  6.0  4.0 stop

  - P7：

2.0  4.0  6.0  8.0  10.0  2.0  4.0  6.0  8.0  10.0  2.0  4.0  6.0  8.0  10.0  4.0 stop

  - P8：

2.0  4.0  6.0  8.0  10.0  12.0  10.0  8.0  6.0  8.0  10.0  12.0  10.0  8.0  4.0  2.0 stop

  - P9：

2.0  4.0  6.0  10.0  8.0  4.0  10.0  6.0  4.0  6.0  10.0  4.0  6.0  8.0  6.0  4.0 
停机

5.	Функция безопасности:

5-01.	Всякий раз, когда вытаскивается аварийный выключатель, тренажер немедленно прекращает работу.

5-02.	Если через 5 секунд не появляется значение скорости, тренажер останавливается и раздается звуковой сигнал (2 раза), на точечном индикаторе появляется “E2”.

5-03.	Предусмотрена защита при коротком замыкании, В случае короткого замыкания необходимо поместить аварийный выключатель на место, на точечном индикаторе появляется “E3” , и раздается звуковой сигнал (3 раза).

Тренировки на беговой дорожке являются идеальным способом укрепления важных групп мышц и сердечно-сосудистой системы.

Общие указания по тренировкам:

- Никогда не занимайтесь на тренажере сразу уже после принятия пищи.

- По возможности, проводите тренировки с учетом частоты пульса.

- Перед началом занятия выполните разминочные упражнения на расслабление и растяжку.

- При завершении тренировки, снижайте интенсивность нагрузки. Ни в коем случае не прекращайте тренировку резко.

После окончания тренировки выполните несколько упражнений на растяжку.

7.1 Частота тренировок

Для того, чтобы значительно и надолго улучшить физическую подготовку и выносливость, мы советуем тренироваться минимум три раза в неделю. Такова средняя частота тренировок для взрослых, необходимая для устойчивого повышения жизненных сил организма или интенсивного сжигания жира. С улучшением Вашей физической подготовки можно тренироваться ежедневно. Особенно важно заниматься регулярно, через равные промежутки времени.

7.2 Интенсивность тренировок

Тщательно планируйте свои занятия. Интенсивность тренировок следует повышать постепенно, не допуская усталости мышц или опорно-двигательной системы.

7.3 Частота пульса во время тренировок

Рекомендуется выбрать диапазон аэробной тренировки с учетом индивидуальной частоты пульса. Выносливость повышается в основном путем длительных тренировок в аэробном диапазоне.

Найдите эту зону на диаграмме ориентировочного пульса или выберите сами желаемый пульс. Вы должны выполнять 80% тренировки в аэробном диапазоне (до 75% от максимального пульса)

В оставшиеся 20% времени Вы можете заниматься с максимальной нагрузкой, чтобы увеличить пороговые значения аэробной нагрузки. В результате Вы впоследствии сможете демонстрировать лучшие результаты при такой же частоте пульса, что означает улучшение Вашей физической формы.

Если у Вас уже имеется опыт проведения тренировок с контролем пульса, Вы можете подобрать желаемую зону значений пульса к Вашему индивидуальному плану тренировок или состоянию физической подготовки.

Примечание:

Так как есть люди с «высоким» и «низким» пульсом, индивидуальные зоны оптимального пульса (аэробная зона, анаэробная зона) должны отличаться от стандартных зон (см.диаграмму ориентировочного пульса).

В этих случаях тренировку необходимо планировать с учетом личного опыта. Если новички столкнутся с этим явлением, то до начала тренировок необходимо проконсультироваться у врача , чтобы проверить состояние здоровья и степень подготовленности к тренировкам. Как правило, мы советуем перед началом любых тренировок проконсультироваться у врача.

7.4 Контроль тренировок

И с медицинской точки зрения, и с точки зрения физиологии тренировок, занятия с контролем частоты пульса наиболее целесообразны и учитывают индивидуальный максимальный пульс.

Это правило применимо как к новичкам, так и к людям, занимающимся спортом с целью оздоровления, и к профессиональных спортсменам.

В зависимости от целей тренировки и уровня физической подготовки, занятия проводятся при специфической интенсивности максимального пульса человека (выраженного в процентном отношении)

Чтобы эффективно планировать тренировку сердечно-сосудистой системы в соответствии со спортивно - медицинскими аспектами, мы советуем придерживаться частоты пульса 70%-80% от максимального. Пожалуйста, учитывайте следующую диаграмму ориентировочного пульса.

Измеряйте частоту пульса на следующих этапах проведения тренировки:

- Перед началом тренировки 		пульс в состоянии покоя

- через 10 минут после начала тренировки 	рабочий пульс/пульс при физической нагрузке.

- через 1 минуту после окончания тренировки		пульс восстановления

- В течение первой недели занятий рекомендуется выполнять тренировку при частоте пульса у нижней границы зоны пульса тренировок (приблизительно 70% или ниже)

- В течение следующих 2-4 месяцев, постепенно увеличивайте интенсивность Ваших тренировок, пока не достигнете верхней границы зоны пульса тренировок (приблизительно 85%), но при этом не перенапрягайтесь.

- Несмотря на то, что Вы находитесь в хорошей физической форме, распределяйте более легкие тренировочные блоки так, чтобы они приходились и на время аэробной тренировки, и на время обычной тренировочной программы, чтобы Вы могли восстановит свои силы. «Хорошая» тренировка всегда означает разумную тренировку, предусматривающую восстановление сил в нужный момент. В противном случае результатом может стать перетренировка и ухудшение самочувствия.

- После каждого тренировочного блока с нагрузкой при максимальной частоте пульса в зависимости от индивидуальных особенностей организма всегда должен следовать восстанавливающий блок при минимальной частоте пульса (до 75% от максимального пульса).

Когда Ваша физическая подготовка станет лучше, потребуется большая интенсивность тренировки, для того чтобы достичь «зоны тренировки» пульса, т.е. большей выносливости организма.

#### Расчет рабочего пульса/пульса тренировки

220 ударов в минуту минус возраст =индивидуальный максимальный пульс (100%)

#### Пульс тренировки

Нижняя граница		(220 – возраст) х 0,70

Верхняя граница		(220 – возраст) х 0,85

7.5 Продолжительность тренировки

В идеале, каждая тренировка должна включать следующие этапы: разминка, основная часть (сама тренировка) и заключительную часть. Это необходимо, чтобы предотвратить возможные травмы. (См. Пункт 7.6)

Разминка:

5-10 минут выполнения гимнастических упражнений, аэробных упражнений или упражнений на растяжку (а также ходьба или медленный бег).

Тренировка:

15-40 минут интенсивной, но не чрезмерной, тренировки с интенсивностью, указанной выше.

Заключительная часть

5-10 минут медленного бега, затем выполнение гимнастических, аэробных упражнений или растяжки, чтобы размять мышцы.

Немедленно прекратите тренировку, если почувствуете недомогание или сильную усталость!

Изменение метаболической активности во время тренировки:

- В первые 10 минут тренировки на выносливость наш организм затрачивает энергию.

- Через 10 минут начинает сгорать избыточный жир.

- Через 30-40 минут активируется жировой обмен, и тогда главным источником энергии становятся запасы жира в организме.

7.6 Разминка и заключительная часть

Разминка является важной частью тренировок, с нее должно начинаться каждое занятие.

Разминка готовит Ваше тело к более энергичной тренировке. В результате разминки разогреваются и растягиваются Ваши мышцы, улучшается кровообращение и учащается пульс, а также увеличивается снабжение тканей кислородом.

В конце тренировки, повторите эти упражнения, чтобы не болели мышцы. Мы предлагаем Вам следующие упражнения для разминки и «заминки».

Упражнения:

1. Наклоны вперед

Медленно наклоняйте корпус вперед, расслабив спину и плечи, и коснитесь руками пальцев ног. Наклонитесь как можно глубже и задержитесь в этом положении на 15 секунд.

2. Растяжка бицепса бедра

Сядьте, вытянув правую ногу. Положите подошву левой стопы на внутреннюю поверхность правого бедра. Потянитесь за пальцами ноги, насколько сможете. Задержитесь в этом положении, досчитав до 15.Отдохните, и повторите упражнение, вытянув левую ногу.

3. Растяжка ахиллесова сухожилия и икроножной мышцы

Прислонитесь к стене, поставив левую ногу перед правой, и вытянув вперед руки. Выпрямите правую ногу, левая стопа на полу, затем согните левую ногу и наклонитесь вперед, прижав бедро к стене. Задержитесь в этом положении, досчитайте до 15 и повторите упражнение для другой стороны.

4.Растяжка квадрицепсов

Обопритесь правой рукой о стену, левой рукой сзади возьмите левую ступню. Прижмите пятку к ягодицам так плотно, как только сможете, и задержитесь в таком положении, сосчитав до 15.Отдохните и повторите упражнение для правой ноги.

5. Растяжка внутренней поверхности бедра.

Сядьте на пол, прижав ступни друг к другу, колени смотрят вниз. Подтяните ступни к паху, насколько сможете. Осторожно прижимайте колени к полу. Задержитесь в этом положении, досчитав до 15.

Начинайте выполнять растяжку медленно, потягивая мышцу на выдохе.

Не прыгайте , выполняя растяжку. Выполнение упражнений на растяжку уменьшает вероятность травм. Не перенапрягайте мышцы и не сжимайте их сильно.Если больно, снизьте нагрузку.

7.7 Дополнительные возможности

###### Массаж

Ваш тренажер оснащен мощным двигателем, который позволяет провести сеанс восстанавливающего силы массажа. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- Включите шнур электропитания в надлежащую розетку питания.

- Используйте розетку, куда не подключены другие приборы.

- Встаньте за массажным двигателем внутрь массажной ленты.

- Разместите массажную ленту на нужном участке тела.

- Приведите переключатель питания в положение “1”

###### Запрещается использовать функцию массажа, стоя на движущейся беговой дорожке!

###### Поднимание туловища из положения лежа в положение сидя

На вашем тренажере вы можете также выполнять следующее упражнение: поднимание туловища в сед из положения лежа

- Встаньте на беговую дорожку на удобном расстоянии от кронштейна массажного двигателя.

- Затем поместите ступни на опоры, покрытые пеноматериалом.

- Положение ног – под углом 90 градусов.

- Лягте на спину на беговую дорожку, руки за голову.

- Руки необходимо зафиксировать в этом положении, чтобы избежать непроизвольных движений рук, так как все усилия должны быть со стороны мышц брюшного пресса.

- Выпрямите верхнюю часть тела, задержитесь в этом положении несколько секунд.

- Избегайте нагрузки на позвоночник, так как это может привести к его травмам, особенно в области поясничных позвонков.

8.1 Чистка

- Чистите ленту беговой дорожки при помощи обычного пылесоса.

- В случае сильного загрязнения чистите прибор влажной тканью и водой.

- Не используйте агрессивные или абразивные вещества для чистки оборудования. Убедитесь, что эти вещества не загрязняют окружающую среду.

#### Не допускайте попадания жидкостей на тренажер и на электронные приборы!

8.2 Центровка беговой ленты

Во время тренировки одна нога оказывает большее давление на ленту, чем другая. Поэтому через некоторое время беговая лента станет наклоняться на одну сторону. Конструкция тренажера предусматривает автоматическую центровку беговой ленты. Но при длительном использовании тренажера автоматическое выравнивание ленты может не происходить. В этом случае необходимо подстраивать ленту при помощи двух регулировочных болтов в задней части беговой дорожки.

- Не носите широкую одежду во время центровки ленты.

- Никогда не поворачивайте установочные винты больше чем на ¼ оборота за раз.

- После натяжения одной стороны ленты другая сторона растягивается.

- Во время центрирования установите скорость дорожки примерно на 6 км/ч.

- Запрещается вставать на дорожку Вов время центрирования.

Окончив операцию центрирования, побегайте на ленте минут 5, убедитесь, что теперь лента отрегулирована по центру. При необходимости повторите описанную вышек процедуру. Следите за тем, чтобы натяжение ленты не было слишком сильным, так как это уменьшит срок службы ленты.

###### Если лента наклоняется от центра вправо,

- Поворачивайте левый регулировочный болт на ¼ оборота по часовой стрелке (поворот вправо - увеличение натяжения)

- поворачивайте правый регулировочный болт на ¼ оборота против часовой стрелки (поворот влево - ослабление)

###### Если лента наклоняется от центра влево,

- Поворачивайте правый регулировочный болт на ¼ оборота по часовой стрелке (поворот вправо - затягивание)

- Поворачивайте левый регулировочный болт на ¼ оборота против часовой стрелки (поворот влево - ослабление натяжения)

8.3 Регулирование натяжения ленты

Со временем натяжение ленты ослабляется. Вы заметите это, когда во время работы тренажера дорожка начнет останавливаться и проскальзывать. Такой эффект является нормальным следствием износа и не представляет повод для беспокойства.

Чтобы устранить проскальзывание, необходимо увеличить натяжение ленты, повернув оба регулировочных болта по часовой стрелке (поворот направо - увеличение натяжения)

Пожалуйста, не поворачивайте установочные винты больше чем на 1/4 оборота за один раз. Повторяйте эту процедуру до устранения проскальзывания ленты во время тренировок. Если лента наклоняется от центра, выполните ее центровку, как описано в п. 8.2.

8.4 Смазка беговой ленты

Хорошо смазанный приводной механизм повышает удобство использования тренажера и снижает изнашиваемость. Тренажер был предварительно смазан при его изготовлении для непосредственного использования. Поэтому смазывать тренажер Вам не нужно.

Из-за трения приводной механизм необходимо периодически смазывать. Ориентировочные значения:

- 3 занятия в неделю по 30 минут при скорости около 6 км/ч.

- Смазка ленты каждые 6 месяцев

Чтобы проверить степени смазки, выполните следующее:

- Отсоедините шнур электропитания от розетки.

- Положите руку под ленту и потрогайте ее нижнюю сторону.

- Если лента на ощупь жирная или слегка влажная, ничего делать не нужно.

- Если лента на ощупь сухая, смажьте ее специальным маслом, прилагаемым в комплекте.

Процедура смазки

- Остановите ленту, чтобы ее шов был сверху.

- Поставьте главный переключатель в положение «ВЫКЛ».

- Поднимите ленту с беговой доски равномерно нанесите немного масла на доску.

- Повторите процедуру с другой стороны ленты.

- Запустите беговую дорожку на скорости около 1 км/ч и походите справа налево, чтобы лента могла впитать масло.

При разработке беговой дорожки безопасность имела высший приоритет. В случае неполадок в электронике беговая дорожка автоматически останавливается. В этом случае выключите и включите прибор при помощи главного переключателя. Обычно это перезагружает электронику и тренажер снова готов к эксплуатации. В противном случае, обратитесь в сервисный центр.

Ни в коем случае не открывайте крышку двигателя или компьютера! Это может привести к серьезным травмам и повреждению оборудования.

Различные коды ошибок обозначают различные неисправности. См. далее описание различных неисправностей и возможные причины их устранения. Некоторые неисправности могут быть устранены самим пользователем, другими должны заниматься специалисты. Если Вы не уверены в причине неисправности, не пытайтесь устранить ее сами, а обратитесь за помощью к торговому агенту или в сервисный центр.

E01: Неисправность контроллера. Возможная причина

  - Плохо присоединен провод двигателя.

  - Плохо присоединен провод питанияl

  - Неисправен или плохо присоединен провод данных компьютера

  - После включения тренажера двигатель может остановиться из-за контроллера, замените контроллер.

  - Неисправный компьютер.

  - Если на дисплее “E01“ при малой скорости не отображается, а отображается при большой скорости, причиной могут быть помехи электростатического происхождения. Проверьте цепь электростатического разряда. Если дело не в ней, то возможно, неисправен двигатель. Замените двигатель и проверьте.

E02:	Отсутствует сигнал через 5 секунд работы двигателя. Возможная причина:

- Плохо присоединен датчик скорости

- Неисправный датчик скорости

- Маховое колесо без магнита

- Плохо присоединена головка датчика

- Неисправный контроллер

- Неисправный компьютер

- Неисправный провод данных компьютера и контроллера

E03:	Возможная причина:

- Плохо установлен аварийный выключатель.

- Неисправный аварийный выключатель.

- Неисправен компьютер

- Неисправный контроллер

- Неисправный провод данных компьютера и контроллера

E04:	Фактическая скорость превышает заданную скорость, возможная причина:

- Плохо присоединен датчик скорости

- Неисправный датчик скорости

- Неисправный провод данных компьютера и контроллера

- Неисправный компьютер

- Неисправный контроллер

Показания дисплея отсутствуют:

- Поставьте главный переключатель в положение «ВЫКЛ».

- Отсоедините шнур электропитания от розетки.

- Проверьте соединения кабеля, собранные Вами ранее.

- Проверьте, не повредились ли кабели во время сборки.

- Если кабели не повреждены, пожалуйста, закажите новые кабели в отделе обслуживания клиентов и замените бракованные.

Показания пульса неправильные или отсутствуют:

- Датчики пульса на запястье работают только в том случае, если Вы одновременно держите оба датчика.

- Убедитесь, что Вы прочно держите датчик пульса обеими руками.

Если во время тренировки нарушается контакт, компьютеру требуется несколько секунд, чтобы получить новые значения с датчиков.

Типичные неисправности:

| Проблема | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| После подключения к сети и включения на дисплее не наблюдается сигнала. | 1. Тренажер отсоединен от розетки питания. 2. Отсоединены компьютер и соединительный провод платы контроллера. 3. Неисправен предохранитель | 1.Снова включите тренажер в розетку, проверьте розетку. 2. Подключите повторно провод. 3. Нажмите на переключатель защиты и замените предохранитель. |
| Работа тренажера прекратилась, но показания дисплея в порядке. | 1. Сработала система самозащиты. 2. Неисправна плата контроллера | 1. Вес пользователя превышает допустимый. 2. Проверьте и почините плату контроллера. |
| Неправильные показания пульса | 1. Неправильно делаются замеры пульса. 2. Неисправен датчик пульса | 1. Правильно замеряйте пульс. 2. Ладонь слишком сухая, увлажните ладонь. 1. Проверьте, не ослаблен ли соединительный провод. 2. Проверьте исправность компьютера. |
| Дисплей мигает и выводит OFF | 1. Отсоединен аварийный выключатель. 2. Неисправны внутренние схемы компьютера. | 1. Замените аварийный выключатель . 2. Проверьте и исправьте компьютер. |
| Нормально работает без нагрузки, но останавливается при попытке начать бег | 1. Натяжение беговой ленты или клиновидного ремня не отрегулировано надлежащим образом.- | 1. Отрегулируйте дорожку и клиновидный ремень. 2. Очистите от грязи беговую дорожку и доску и смажьте их. |
| Беговая лента сильно наклоняется на одну сторону | 1. Беговая дорожка не отцентрирована надлежащим образом | 1.Внимательно отцентрируйте дорожку, следуя инструкциям. |
| Показания дисплея неправильные, нет реакции на нажатие кнопок | 1. Сильные внешние помехи магнитного поля. 2. Неисправен компьютер. | 1. Переведите выключатель в положение «ВЫКЛ» и перезапустите тренажер после исчезновения помех. 2. Проверьте и исправьте компьютер. |
| Показания дисплея в порядке, но при беге по дорожке слышен шум. | 1. Напряжение слишком низкое. 2. Неисправен двигатель. | 1. Проверьте напряжение сети. 2. Проверьте и исправьте двигатель. |

| Поз. | Описание | Спецификация и модель | Кол-во | Примечания | Поз. | Описание | Спецификация и модель | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер |  | 1 |  | 49 | Винт с крестообразным шлицем, круглой головкой | M8*30 | 2 |  |
| 2 | Кронштейн компьютера |  | 1 |  | 50 | Винт с крестообразным шлицем, круглой головкой | M10*55 | 1 |  |
| 3 | Стойка, левая |  | 1 |  | 51 | Винт с крестообразным шлицем, круглой головкой | M8*85 | 2 |  |
| 4 | Стойка, правая |  | 1 |  | 52 | Винт с крестообразным шлицем, круглой головкой | M8*70 | 1 |  |
| 5 | Поручень, левый (с губчатой трубкой) |  | 1 |  | 53 | Винт с внутренним шестигранником | M6*55(полная резьба) | 2 |  |
| 6 | Поручень правый (с губчатой трубкой) |  | 1 |  | 54 | Винт с внутренним шестигранником | M6*50(полная резьба) | 2 |  |
| 7 | Датчик пульса на поручне |  | 2 |  | 55 | Винт с крестообразным шлицем | M6*45 | 2 |  |
| 8 | Чехол поручня правый |  | 2 |  | 56 | Винт с крестообразным шлицем | M6*50 | 4 |  |
| 9 | Чехол поручня,левый |  | 2 |  | 57 | Винт с крестообразным шлицем, круглой головкой | M6*10 большая скругленная головка | 11 |  |
| 10 | аварийный выключатель |  | 1 |  | 58 | Винт с крестообразным шлицем, круглой головкой | M6*16 большая скругленная головка | 8 |  |
| 11 | Привод движения по высоте «вверх-вниз» |  | 1 |  | 59 | Винт с крестообразным шлицем, круглой головкой | ST4.2*13 | 13 |  |
| 12 | Полукруглая заглушка для трубы |  | 2 |  | 60 | Винт с крестообразным шлицем | ST4.2*9.5 | 2 |  |
| 13 | Основа |  | 1 |  | 61 | Винт с крестообразным шлицем, круглой головкой | ST2.9*19 | 8 |  |
| 14 | Упор для ступней |  | 4 |  | 62 | Винт с крестообразным шлицем, круглой головкой | ST3.5*16 | 4 |  |
| 15 | Привод движения по высоте «вверх-вниз» |  | 1 |  | 63 | Винт с крестообразным шлицем, круглой головкой | ST6.3*16 | 7 |  |
| 16 | Нижняя крышка |  | 1 |  | 64 | Винт с крестообразным шлицем, круглой головкой | M8*45 | 2 |  |
| 17 | Фиксирующая пластина для приводной доски |  | 1 |  | 65 | Винт с крестообразным шлицем | ST4.2*12.7 | 8 |  |
| 18 | Приводная доска |  | 1 |  | 66 | Шайба | 10 | 16 |  |
| 19 | Транспортировочное колесо |  | 2 |  | 67 | Шайба | 4 | 4 |  |
| 20 | Основная рама |  | 1 |  | 68 | Шайба | 6 | 18 |  |
| 21 | Устройство защитного отключения |  | 1 |  | 69 | Шайба | 8 | 11 |  |
| 22 | Овальный выключатель |  | 1 |  | 70 | Шайба | 6 | 2 |  |
| 23 | Фиксирующая пластина переходника |  | 1 |  | 71 | Гайка | M10 | 8 |  |
| 24 | Переходник |  | 1 |  | 72 | Гайка | M6 | 12 |  |
| 25 | Двигатель |  | 1 |  | 73 | Гайка | M8 | 7 |  |
| 26 | Клиновидный ремень | 6PJ 508 | 1 |  | 74 | Винт с крестообразным шлицем, круглой головкой | M5*10 | 4 |  |
| 27 | Передний ролик |  | 1 |  | 75 | Болт (с пружинной шайбой/шайбой) | M8*15/8/8 | 5 |  |
| 28 | Нижняя регулировочная опора |  | 1 |  | 76 | Винт с крестообразным шлицем, круглой головкой | M10*65 | 1 |  |
| 29 | Шаровая цапфа |  | 1 |  | 77 | Конусообразная шайба | 8 | 10 |  |
| 30 | Фрикционная крышка складной стойки |  | 1 |  | 78 | Конусообразная шайба | 10 | 4 |  |
| 31 | Верхняя регулировочная опора |  | 1 |  | 79 | Провод (красный) | 0.2м | 1 |  |
| 32 | Втулка |  | 2 |  | 80 | Провод (красный 2) | 0.3 м | 1 |  |
| 33 | пневматический цилиндр |  | 2 |  | 81 | Провод (черный 2) | 0.3 м | 1 |  |
| 34 | Регулировочное колесо |  | 2 |  | 82 | кольцо |  | 2 |  |
| 35 | Задняя правая заглушка рамы |  | 1 |  | 83 | Датчик скорости |  | 1 |  |
| 36 | Задняя левая заглушка рамы |  | 1 |  | 84 | Управляющий провод (на поручне) | 800мм | 1 |  |
| 37 | Задний ролик |  | 1 |  | 85 | Управляющий провод (на поручне) | 600мм | 1 |  |
| 38 | опорная направляющая |  | 2 |  | 86 | Управляющий провод (стойка) | 1100 мм | 1 |  |
| 39 | Резиновый коврик |  | 3 |  | 87 | Удлинительный шнур для микроконтакта регулировки скорости | 500 мм | 2 |  |
| 40 | опорная направляющая |  | 1 |  | 88 | Удлинительный шнур для датчика пульса на поручне | 500 мм | 2 |  |
| 41 | Направляющая планка ленты |  | 2 |  | 89 | Провод электропитания (с разъемами) |  | 1 |  |
| 42 | Беговая лента | 2560*400*1.8 | 1 |  | 90 | массажер |  | 1 |  |
| 43 | Беговая доска | 1130*495*t15 | 1 |  | 91 | Губчатая трубка |  | 4 |  |
| 44 | Втулка боковой крышки |  | 8 |  | 92 | Покрытие губчатой трубки 1 |  | 2 |  |
| 45 | Боковая крышка |  | 2 |  | 93 | Покрытие губчатой трубки 2 |  | 6 |  |
| 46 | Кожух электродвигателя |  | 1 |  | 94 | Опора для массажера |  | 1 |  |
| 47 | Винт с крестообразным шлицем, круглой головкой | M10*20 | 6 |  | 95 | Соединительная трубка (для жима ногами) |  | 1 |  |
| 48 | Винт с крестообразным шлицем, круглой головкой | M10*45 | 6 |  | 96 | Соединительная трубка |  | 1 |  |

# Text boxes

# ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## 1. Инструкция по сборке

Перед сборкой или использованием данной беговой дорожки внимательно прочитайте инструкцию. В инструкции содержится важная информация по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, а также сведения о личной безопасности. Храните инструкцию в легко доступном месте для последующего обслуживания и заказа запасных частей.

### Оглавление				 Страница

2. Общие сведения

3. Сборка

4. Размещение беговой дорожки

5. Подготовка к началу работы

6. Управление компьютером

7. Руководство по проведению тренировок

Подтянуть ленту

к левой стороне

Подтянуть ленту

к правой стороне

8. Техническое обслуживание

9. Устранение неисправностей

10. Сборочный чертеж

11. Список комплектующих